## Slide 1: DSP应用技术实验
李彧晟

## Slide 2: 实验总体要求
学习DSP软件开发基本流程
学习DSP编程的基本方法
学习DSP调试的基本手段
体会DSP工程开发的基本步骤

## Slide 3: 实验总体任务
DSP
ADC
DAC
DSP实现FIR算法
Analog
Input
Analog
Output

## Slide 4: 实验的划分
DSP
DAC
Analog
Output
实验10：任意信号发生器

## Slide 5: 实验的划分
DSP
ADC
Analog
Input
实验11：DSP数据采集

## Slide 6: 实验的划分
DSP
(FIR)
ADC
DAC
Analog
Input
Analog
Output
实验12：FIR滤波器DSP实现

## Slide 7: 实验的划分
实验9：
DSP开发基础

## Slide 8: 实验9：DSP开发基础

## Slide 9: 实验目的
了解DSP硬件开发平台基本配置
熟悉TI DSP软件集成开发环境
学习DSP软件开发流程
掌握工程代码产生方法
学习DSP软件调试方法

## Slide 10: F28335 实验箱结构框图
F28335
SRAM
CPLD
DAC

## Slide 11: F28335 实验平台特点
32位浮点DSP，主频150MHz
片上34K*16bit SRAM
片上16ch@12bit的ADC，80ns转换时间
外扩SRAM，64K*16bit
外扩2ch@16bit的DAC，4ns转换时间

## Slide 12
地址范围 | 存储体 | 备注
0x00,0000 ~0x00,07FF | 片上M0, M1 SARAM | 
0x00,8000 ~0x00,FFFF | 片上L0~ L7 SARAM | 
0x10,0000 ~0x1F,FFFF | 外扩SRAM | 占Zone6区域
0x20,0000 ~0x2F,FFFF | 外扩CPLD | 占Zone7区域
TMS320F28335可访问存储器

## Slide 13: TI 集成开发环境 CCS
Full C/C++ & Assembly
Debugging:
C & ASM Source
Break Points
Help
CPU window
Memory window
Graph window
Status window
Watch window
Perspectives:
Debug or C/C++
Menus or Icons
Debug
Configuration
Source code
window

## Slide 14: 工程代码生成
建立
工程
编辑
源文件
加入
工程
编译
编辑
命令文件
链接
Project →
New
.C、 .h
.asm
Project →
Add files to project
Project →
Compile files
.cmd
Project →
Build Project
.out、.map
.lst

## Slide 15: 工程源文件（C语言格式）
.c：主程序，由C语言执行代码构成来描述算法的实现，用于实现寄存器的赋值、数值的运算、外设的调用等功能（可以生成机器代码）
.h：头文件，大都由C语言的定义语句构成，用于DSP寄存器变量地址的定义；个别由特殊C预处理指令构成（一般格式固定并通用）

## Slide 16: 工程配置命令文件
.cmd：定义DSP可访问的存储空间，并为COFF格式中的各段分配最终的存储地址。（格式较为固定，一般可以通用）

## Slide 17: 工程库文件
rts2800_fpu.lib：TMS320F2833X运行支持库文件。不同的芯片有不 同的库文件。库文件保证程序运行的可靠稳定，并建立运行环境。（TI公司为每种DSP都提供了运行支持库）

## Slide 18: 工程目标配置
建立*.ccxml文件，确定程序运行的目标板，调试所用的仿真器。
File -> New -> Target Configuration File
实验中已经建立好，将此文件拷贝到工程文件夹下。

## Slide 19: 工程代码调试
Run -> Debug 进入调试环境
（此命令包含了Build Project，Connect Target
和Load Program）

## Slide 20: 代码运行方式
Source Single Step
Run
Halt
Source Step Over
Step Out
Assembly Single Step
Assembly Step Over

## Slide 21: 代码运行方式
设置断点：
光标设置在语句所在行；
右击鼠标选择“Breakpoint”，语句所在行的左侧出现蓝色标记。
在View->Breakpoint中，可设置更多断点属性。
复位程序：
Run -> Reset
Run -> Restart
在菜单Run中有更多操作可供使用

## Slide 22: 监测运行结果
在View菜单下：
Memory Browser——查看DSP可访问存储空间
Registers——查看DSP内部寄存器
Expressions——查看程序中表达式数值
Variables——查看程序中变量
Disassembly——查看反汇编语句
Breakpoints——查看断点

## Slide 23: 监测运行结果
Tools -> Graph -> Single Time
将存储器中的数据描点作图

## Slide 24: 软硬件联合调试步骤
1. 检查DSP平台（仿真器、实验箱、计算机）之间的连接，打开计算机以及实验板电源，检查电源加载是否正常。
2. 新建项目工程，编辑源程序、库文件，命令配置文件以及工程目标配置文件（ccxml）并加入到指定的工程中。
3. 对项目工程进行编译、链接（Build Project），若没有错误，则可生成可执行文件（.out）。若有错误，根据错误提示信息进行修改直至正确。
4. 执行命令Debug，载入.out可执行文件到DSP中。
5. 观察最终显示结果，若正确，则工程正确建立。
若错误，则通过各项代码调试工具，查看寄存器、内存或以图表形式查看数据，甚至可以利用示波器、逻辑分析仪，找出错误原因，定位错误语句，最后修正直至功能以及时序的正确。

## Slide 25: 实验内容
一、实验箱测试（工程Lab11）\
1. 打开示波器，信号发生器，调节信号源输出，幅度控制在0~1V以内。
2. 将信号源输出端接至实验箱SMA端口J2，将实验箱SMA端口J5连接至示波器。
3. 打开实验箱电源，检查电源指示灯是否点亮。
4. 点击桌面CCS 5，导入工程Lab11。
5. 选择Run -> Debug并运行程序（Run -> Resume）。
6. 观察示波器波形是否与信号发生器保持一致。

## Slide 26
二、 C程序基础调试（工程Lab9）
按照实验9的实验步骤，建立工程，并完成整个调试基本内容。
按照实验要求记录相关波形、数据。
完成实验报告。（完成实验要求中的问题）
描述DSP工程文件内所有源文件的作用。
实验内容

## Slide 27: 注意事项
信号源的输出电压必须控制0~1V，确认后连接至实验箱；
电路板上的物理连接必须断电操作；
在CCS的Run->Debug过程中，必须保证实验箱上电正常。

## Slide 28: 实验报告内容
实验目的
实验仪器（示意图硬件连接）
实验步骤（程序流程，设计思路，设计方法，实验效果，实验要求回答）
实验总结（问题现象，问题分析，解决方法）

## Slide 29: 实验报告提交
纸质——第三次实验课堂提交
电子——第三次实验当天
男生发送至：薛鲲鹏792749690@qq.com
女生发送至：郭梦琪2539734373@qq.com
文件名：姓名_学号_实验X
文件格式：Microsoft office word