## Slide 1: 实验11：DSP数据采集
李彧晟

## Slide 2: 实验目的
熟悉DSP硬件开发平台
掌握F28335的ADC外设的控制
掌握F28335中断的设置
熟悉DSP代码调试基本方法

## Slide 3: F28335的ADC原理
MUXA
12bit
ADC
MUXB
Result 0
.
.
.
.
.
Result 15
排序器2
排序器1
高速分频器
SYSCLKOUT
ADCLK
.
.
ADCINA0
ADCINA7
.
.
ADCINB0
ADCINB7
SOC
SOC
EOC：转换结束信号
产生中断或标志

## Slide 4: 实验中ADC设置
MUX
12bit
ADC
Result 0
.
.
.
.
.
Result 15
排序器
级联模式
高速分频器
SYSCLKOUT
ADCLK
.
.
ADCINA0
ADCINB7
ePWM
TB
SOC
EOC：转换结束信号
产生中断或标志
仅使用ADCINA0作为模拟输入

## Slide 5: ePWM 中TB子模块

## Slide 6: ePWM 中ET子模块
TBCTR
TBPRD








EPWMA
EPWMB
CMPB
CMPA
CTR = 0
CTR = PRD
CTRU = CMPA
CTRD = CMPA
CTRU = CMPB
CTRD = CMPB

## Slide 7: 实验中SOC的产生
范例程序中：
TB的工作在增-减计数模式；
ETSEL中，选择TBCTR=TBPRD时作为SOC产生条件；
可改变上述工作模式，来确定SOC的频率

## Slide 8: PIE中断
外设/引脚中断
PIE中断
CPU中断
PIE中断
PIE中断
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
外设/引脚中断
外设/引脚中断
INT1
INT2
INT12
INT1.x
INT2.x
INT12.x
ADC中断属于INT1.3，中断向量地址0x0D4A

## Slide 9: DSP实现流程
开始
DSP初始化
中断设置
ADC设置
ePWM设置
等待
读取AD结果
保存AD结果
数据写DAC
复位ADC
退出中断
主程序
中断服务程序

## Slide 10
在DSP数据存储空间保存的采样结果

## Slide 11: DAC
SMA端口J5对应DAC为AD9747：
转换时间4ns， 16bit无符号数
0x0000对应模拟min电平
0xFFFF对应模拟max电平
该DAC映射到DSP的端口地址为0x200400

## Slide 12: 实验要求
根据范例LAB11修改程序，完成以下内容：
根据范例，写出各外设初始化的寄存器、数值及其含义；
指出信号波形的存储地址，并作图显示；
改变信号源的频率，观察示波器上输出；
硬件验证ADC的采样频率；
验证系统的实时性；
按要求完成完成实验报告；

## Slide 13: 注意事项
信号源的输出电压必须控制0~1V，确认后连接至实验箱；
电路板上的物理连接必须断电操作；
在CCS的Run->Debug过程中，必须保证实验箱上电正常。

## Slide 14: 实验报告内容
实验目的
实验仪器（示意图硬件连接）
实验步骤（程序流程，设计思路，设计方法，实验效果，实验要求回答）
实验总结（问题现象，问题分析，解决方法）

## Slide 15: 实验报告提交
纸质——第五次实验课堂提交
电子——第五次实验当天
男生发送至：薛鲲鹏792749690@qq.com
女生发送至：郭梦琪2539734373@qq.com
文件名：姓名_学号_实验三
文件格式：word

## Slide 16: 答 疑
时间：考试前第三天14:00~16:00
地点：基础实验楼421
例如：1月15日考试，1月12日答疑
若1月12日是周六或周日，则提前到周五。